## Slide 1: Geração de Sinais Analógicos na ESP32
DAC · PWM · Filtros · Técnicas de Alta Resolução
PlatformIO + ESP32 | Sistemas Embarcados

## Slide 2: Agenda
Fundamentos — Digital vs Analógico, Resolução e Quantização
DAC — Conversor Digital-Analógico na ESP32
PWM — Modulação por Largura de Pulso
PWM + Filtro RC — Reconstrução de Sinal Analógico
PWM Dual (2 canais) — Técnica de Alta Resolução
Comparação DAC vs PWM — Análise Comparativa
Código Prático — PlatformIO + ESP32
Aplicações Reais — Áudio, Motores, Formas de Onda

## Slide 3: 01 Fundamentos
Digital vs Analógico · Resolução · Quantização

## Slide 4: Sinal Digital vs Analógico
Sinal Digital
Valores discretos: apenas 0 (LOW) ou 1 (HIGH)
Na ESP32: 0V ou 3.3V
Transições instantâneas entre estados
Sinal Analógico
Valores contínuos: qualquer tensão entre 0V e 3.3V
Variação suave e gradual ao longo do tempo
Essencial para áudio, controle de motores, sensores
⚠ Desafio: Microcontroladores são digitais — como gerar saída analógica?

## Slide 5: Resolução e Quantização
Resolução (n bits)
Número de níveis discretos = 2ⁿ
8 bits = 256 níveis (DAC da ESP32)
Passo de tensão = V_ref / 2ⁿ = 3.3V / 256 ≈ 12.9 mV
Quantização
Processo de mapear valor contínuo para discreto
Erro de quantização = ±½ LSB (±6.45 mV no DAC 8-bit)
Maior resolução → menor erro → melhor fidelidade
Ruído de Quantização
SNR = 6.02n + 1.76 dB → 8 bits ≈ 49.9 dB

## Slide 6
Visualização: Quantização de Sinal
Sinal Analógico (contínuo)
Sinal Quantizado (discreto)
4 bits
16 níveis
8 bits
256 níveis
10 bits
1024 níveis
16 bits
65536 níveis
↑ Maior resolução = menor erro de quantização = sinal mais fiel

## Slide 7: 02 DAC — Digital to Analog Converter
Conversor Digital-Analógico na ESP32

## Slide 8: O que é um DAC?
Definição
Converte valor numérico digital em tensão analógica proporcional
Entrada: valor digital (0–255) → Saída: tensão (0–3.3V)
DAC na ESP32
2 canais: GPIO 25 (DAC1) e GPIO 26 (DAC2)
Resolução: 8 bits (apenas 256 níveis)
Tipo: resistor string (R-2R ladder interno)
Saída: tensão real contínua (sem filtragem)
V_out = (digital_value / 255) × 3.3V

## Slide 9: DAC: Vantagens e Desvantagens
✅ Vantagens
Saída analógica real (contínua)
Não requer hardware externo
Sem ripple (sinal limpo)
Resposta imediata
Simples de programar
Ideal para sinais de baixa precisão
❌ Desvantagens
Apenas 8 bits de resolução
Ruído térmico e de quantização
Apenas 2 canais disponíveis
Não-linearidade do DAC interno
Baixa capacidade de corrente
Impreciso para aplicações críticas

## Slide 10: 03 PWM — Pulse Width Modulation
Modulação por Largura de Pulso

## Slide 11: Conceito de PWM
Duty Cycle (Ciclo de Trabalho)
Proporção do tempo em HIGH vs período total
Duty = T_on / T_total × 100%
V_média = Duty × V_max = Duty × 3.3V
Frequência vs Resolução
f_PWM = f_clock / 2ⁿ (tradeoff fundamental)
Maior resolução → menor frequência máxima
ESP32 LEDC: até 16 canais, 1-20 bits
Como simula sinal analógico?
A tensão média da onda quadrada é proporcional ao duty
Com filtro passa-baixa: remove componente AC → DC puro

## Slide 12
Duty Cycle — Visualização
25% Duty
V média = 0.83V
25% × 3.3V
50% Duty
V média = 1.65V
50% × 3.3V
75% Duty
V média = 2.48V
75% × 3.3V
Fórmula Fundamental
V_média = (Duty Cycle / 100) × V_max = (T_on / T_período) × 3.3V
⚡ Insight Chave
PWM é um sinal 100% digital (0V ou 3.3V). A "tensão analógica" só existe como média temporal. Para obter um sinal DC real, é necessário filtrar as componentes AC com um filtro passa-baixa.

## Slide 13: 04 PWM + Filtro RC
Transformando PWM em Sinal Analógico Real

## Slide 14: Filtro Passa-Baixa (RC)
Princípio de Funcionamento
Resistor (R) + Capacitor (C) formam filtro passa-baixa
Atenua frequências acima de f_c (componente PWM)
Preserva componente DC (tensão média desejada)
Parâmetros Chave
Frequência de corte: f_c = 1 / (2πRC)
Constante de tempo: τ = R × C
Tempo de estabilização ≈ 5τ (99.3% do valor final)
Tradeoff: Suavidade vs Velocidade
RC grande → sinal suave, mas resposta lenta
RC pequeno → resposta rápida, mas ripple residual

## Slide 15
Circuito: Filtro RC Passa-Baixa
ESP32
GPIO PWM
R
10kΩ
C
1µF
GND
Saída
Sinal Analógico Filtrado
Entrada (PWM)
Saída (Filtrada)
📐 Regras de Projeto
1. f_c deve ser << f_PWM (pelo menos 10×)
2. R típico: 1kΩ a 100kΩ
3. C típico: 100nF a 10µF
4. Exemplo: R=10kΩ, C=1µF → f_c ≈ 16Hz
f_PWM = 5kHz, f_c = 16Hz → atenua ~48dB
τ = 10ms → estabiliza em ~50ms
Ripple residual < 1% com bom projeto

## Slide 16: PWM com 1 Canal — Geração de Tensão Média
Como Funciona
1 canal PWM + filtro RC = tensão DC variável
Resolução limitada pela resolução do timer PWM
8 bits @ 312.5 kHz ou 10 bits @ 78.125 kHz
Limitações
Ripple: oscilação residual na saída (ondulação)
Resolução efetiva: reduzida pelo ruído do filtro
Velocidade: tempo de resposta depende de τ = RC
Tradeoff: ↑ freq PWM = ↓ resolução (e vice-versa)

## Slide 17: 05 PWM com 2 Canais (Alta Resolução)
Técnica de Combinação MSB + LSB para Resolução Estendida

## Slide 18: Técnica: PWM Dual (MSB + LSB)
Princípio
Combinar 2 canais PWM com pesos diferentes
PWM1 (MSB): bits mais significativos → R pequeno
PWM2 (LSB): bits menos significativos → R grande (256×)
Matemática
V_out = V_MSB + V_LSB / 256
8 bits MSB + 8 bits LSB = 16 bits efetivos (65.536 níveis!)
Passo de tensão: 3.3V / 65536 ≈ 50 µV!
Circuito
PWM1 → R1 (1kΩ) → nó de soma
PWM2 → R2 (256kΩ) → nó de soma → C → V_out

## Slide 19
Diagrama: Combinação de 2 PWMs (MSB + LSB)
PWM1 — MSB (Grosseiro)
8 bits → 256 níveis | R1 = 1kΩ
Contribuição: ~2.31V (70% de 3.3V)
PWM2 — LSB (Fino)
8 bits → 256 níveis | R2 = 256kΩ
Contribuição: ~5.2mV (0.4% × 3.3V / 256)
Rede Resistiva de Soma + Filtro RC
V_out = (PWM1 × R2 + PWM2 × R1) / (R1 + R2) ≈ PWM1_filtrado + PWM2_filtrado/256
Saída Analógica de Alta Resolução
V_out = 2.31V + 5.2mV = 2.3152V
Resolução efetiva: 16 bits (65.536 níveis)
Passo mínimo: ~50µV | SNR teórico: ~98 dB
DAC nativo: 8 bits = 256 níveis
PWM 1 canal: ~10 bits = 1024 níveis
PWM 2 canais: 16 bits = 65536 níveis
Ganho de resolução: 256× maior que o DAC nativo!

## Slide 20: PWM Dual — Implementação Prática
Estratégia de Resolução
Valor desejado (16 bits): MSB = valor >> 8 (bits 15-8)
Ajuste fino: LSB = valor & 0xFF (bits 7-0)
Razão dos resistores: R2/R1 = 2ⁿ (ex: 256×)
Componentes Necessários
R1 = 1kΩ (canal MSB) + R2 = 256kΩ (canal LSB)
Capacitor de filtragem: C = 1µF (cerâmico)
2 GPIOs da ESP32 (LEDC canais 0 e 1)
Precisão dos Resistores
Usar resistores de 1% de tolerância (mínimo)
Erro no ratio R2/R1 limita resolução efetiva
Calibração por software pode compensar imprecisões

## Slide 21: 06 Comparação: DAC vs PWM
Análise Comparativa dos Métodos de Geração Analógica

## Slide 22
DAC vs PWM — Tabela Comparativa
Método | Qualidade | Resolução | Complexidade | Hardware Extra | Uso Ideal
DAC Nativo | Média | 8 bits (256) | Baixa | Nenhum | Sinais simples
PWM (1 canal) | Baixa/Média | 8-10 bits | Baixa | Filtro RC | Econômico
PWM (2 canais) | Alta | 16 bits (65k) | Média | Filtro RC | Alta precisão
DAC Externo (I²C) | Muito Alta | 12-16 bits | Alta | Chip + I²C | Profissional
★ PWM com 2 canais oferece o melhor custo-benefício para alta resolução na ESP32
Velocidade
DAC > PWM1 > PWM2
Resolução
PWM2 > DAC ext > PWM1 > DAC
Custo
DAC = PWM1 < PWM2 < DAC ext
Simplicidade
DAC > PWM1 > PWM2 > DAC ext

## Slide 23: 07 Arquitetura da ESP32
Periféricos DAC e LEDC (PWM)

## Slide 24: Periféricos de Saída Analógica
DAC (Digital-to-Analog Converter)
2 canais independentes (GPIO 25, GPIO 26)
8 bits, R-2R ladder, barramento APB (80 MHz)
Suporta DMA para geração contínua de formas de onda
LEDC (LED Control / PWM)
16 canais independentes (8 high-speed + 8 low-speed)
Resolução configurável: 1 a 20 bits
Fonte de clock: APB (80 MHz) ou REF_TICK (1 MHz)
Frequência máxima: 80 MHz / 2ⁿ (ex: 8 bits → 312.5 kHz)
Pode ser mapeado para qualquer GPIO via matrix
Geração Interna do Sinal
Timer conta de 0 até 2ⁿ-1 (período)
Comparador: saída HIGH quando timer < duty_value

## Slide 25: 08 Código Prático
PlatformIO + ESP32 | DAC, PWM 1ch, PWM 2ch

## Slide 26
Código: DAC — Escrita de Valor Analógico
#include <Arduino.h>
#define DAC_PIN 25 // GPIO 25 = DAC1
#define DAC_PIN2 26 // GPIO 26 = DAC2
void setup() {
Serial.begin(115200);
}
void loop() {
// Rampa de 0 a 3.3V
for (int i = 0; i < 256; i++) {
dacWrite(DAC_PIN, i);
delay(10);
}
// Valor fixo: 1.65V
dacWrite(DAC_PIN, 128);
delay(2000);
}
Pontos-Chave
dacWrite(pin, valor)
Função nativa do Arduino
valor: 0 a 255
0 = 0V, 128 = 1.65V
255 = 3.3V
Sem configuração!
Não precisa de timer,
canal ou frequência.
Apenas 1 linha de código.
⚠ Limitação:
Apenas GPIO 25 e 26
8 bits = 12.9mV/step
PlatformIO | framework = arduino | board = esp32dev

## Slide 27
Código: PWM 1 Canal (LEDC)
#include <Arduino.h>
#define PWM_PIN 18
#define PWM_FREQ 5000 // 5kHz
#define PWM_CH 0
#define PWM_RES 8 // 8 bits
void setup() {
// Configura canal LEDC
ledcSetup(PWM_CH, PWM_FREQ, PWM_RES);
// Associa canal ao GPIO
ledcAttachPin(PWM_PIN, PWM_CH);
}
void loop() {
// Rampa de duty cycle
for (int d = 0; d < 256; d++) {
ledcWrite(PWM_CH, d);
delay(10);
}
}
API LEDC (3 passos)
1. ledcSetup(ch, freq, res)
Configura timer do canal
2. ledcAttachPin(gpio, ch)
Conecta GPIO ao canal
3. ledcWrite(ch, duty)
Define duty cycle (0-255)
Frequência vs Resolução:
8 bits: até 312.5 kHz
10 bits: até 78.1 kHz
13 bits: até 9.8 kHz
+ Filtro RC na saída (R=10kΩ, C=1µF) para obter tensão DC

## Slide 28
Código: PWM 2 Canais (Alta Resolução)
#include <Arduino.h>
#define MSB_PIN 18 // PWM grosseiro
#define LSB_PIN 19 // PWM fino
#define FREQ 5000
#define RES 8 // 8 bits cada
void setup() {
ledcSetup(0, FREQ, RES); // MSB
ledcSetup(1, FREQ, RES); // LSB
ledcAttachPin(MSB_PIN, 0);
ledcAttachPin(LSB_PIN, 1);
}
// Escreve valor 16-bit
void setVoltage16(uint16_t val){
uint8_t msb = val >> 8;
uint8_t lsb = val & 0xFF;
ledcWrite(0, msb);
ledcWrite(1, lsb);
}
void loop() {
setVoltage16(32768); // ~1.65V
delay(1000);
}
Como funciona
val >> 8
Extrai 8 bits superiores
(contribuição principal)
val & 0xFF
Extrai 8 bits inferiores
(ajuste fino: /256)
Circuito necessário:
MSB: R1 = 1kΩ
LSB: R2 = 256kΩ
C = 1µF (filtro)

## Slide 29: 09 Aplicações Reais
Áudio · Motores · Formas de Onda · Controle de Potência

## Slide 30
Aplicações Práticas
♪
Geração de Áudio
DAC ou PWM filtrado
Tons simples, beeps, melodias. DAC para áudio direto, PWM + filtro para qualidade aceitável.
💡 DAC: 8-bit @ 44kHz max
⚙
Controle de Motores
PWM direto (sem filtro)
Controle de velocidade DC, servos, drivers de potência. Duty cycle controla velocidade média.
💡 Não precisa de filtro RC!
∿
Geração de Formas de Onda
DAC + DMA ou PWM dual
Senoide, triangular, dente-de-serra. DAC+DMA para waveforms complexas, PWM dual para precisão.
💡 Até ~100kHz com DAC+DMA
⚡
Controle Analógico de Potência
PWM 2 canais + filtro
Referência de tensão precisa, calibração de sensores, controle de LEDs com brilho suave.
💡 16-bit com técnica dual

## Slide 31: Problemas e Limitações
⚠ Ruído
DAC 8-bit: SNR ≈ 50dB (insuficiente para áudio Hi-Fi)
Acoplamento de ruído digital via alimentação e GND
⚠ Ripple (Ondulação)
PWM filtrado sempre tem ripple residual
Solução: filtro de 2ª ordem (2 estágios RC) ou ↑ f_PWM
⚠ Frequência Inadequada
f_PWM baixa = ripple grande; f_PWM alta = menos bits
Interfere com circuitos sensíveis (EMI)
⚠ Tempo de Resposta do Filtro
5τ para estabilizar — lento para sinais rápidos
Para alta velocidade: usar DAC externo (MCP4725, AD5624)

## Slide 32
Resumo — O que Aprendemos
01
DAC
Saída analógica real, 8-bit, simples mas limitado
02
PWM 1ch
Duty cycle + filtro RC, flexível, ripple presente
03
PWM 2ch
MSB+LSB, 16-bit efetivo, alta precisão
04
Filtro RC
Transforma PWM em DC, tradeoff velocidade/suavidade
🎯 Guia de Decisão Rápida
Simplicidade → DAC (dacWrite)
Economia → PWM 1 canal + filtro RC
Alta Precisão → PWM 2 canais + filtro
Velocidade → DAC externo (I2C/SPI)
Geração de Sinais Analógicos na ESP32
DAC · PWM · Filtros · Alta Resolução | PlatformIO